Результаты обследования параметров доступности по СП на соответствие требованиям доступности среды для маломобильных групп населения:

Территории, прилегающей к зданию (участка)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет | 2 | 1 | Не удобное передвижение с препятствиями МГН по участку (территории предприятия) к зданию | все | Строительные работы | Вертикальная планировка прилегающей территории, ремонт асфальтового покрытия |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | нет | 1 | 2 | Отсутствие насыпных и крупноструктурных материалов, наличие бетонных плит (разрушены), толщина швов между плитами – не более 0,015 м | все | Строительные работы | Земляные работы, асфальтирование |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | 3 | Пандус отсутствует, поручни отсутствуют, высота подъемов ступеней – соответствует (0.14 м), ширина проступей – не соответствует (0,3 м), уклон не соответствует | все | Строительное – монтажные работы | сварочные, отделочное работы |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | 3 | Пандус отсутствует | все | Строительные работы | Сварочные, монтажные работы |

Входа (входов) в здание

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 4 | 4 | Пандус отсутствует, поручни отсутствуют, высота подъемов ступеней – соответствует (0,15 м), ширина проступей – не соответствует (0,3 м), уклон не соответствует | все | Строительные работы | Строительные, монтажные, сварочные |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | 4 | Пандус отсутствует | все | Строительно-монтажные работы | Строительные работы, сварочные |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 5 | 5 | - после каждого марша, - глубина площадки – 1.8 Поручней нет. | все | Строительно-монтажные работы | Сварочные |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 6 | 3 | Дверь входная – просвет соответствует 0,9 м | все | Строительно-монтажные работы | Сварочные, отделочные |
| 2.5 | Тамбур | Есть | 7 | 6 | Двери из тамбура не соответствуют –ширина просвет 0,8 м | все | Строительно-монтажные работы | Сварочные, отделочные |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие информационной поддержи, не безопасное передвижение с препятствиями, Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам, Организация мест отдыха на участке не оборудована | все | Строительно-монтажные работы | Земляные, сварочные, отделочные |

ПРИЛОЖЕНИЕ: